DB-PV21 太阳能电源技术及其应用技术装置

一、概 述
太阳能光伏发电具有无枯竭、无公害、资源分配广泛等优点。在太阳能路灯、太阳能草坪灯、太阳能庭院灯等以及通信和工业中应用的微波中继站、光缆通信系统、水文观测系统、气象和地震台站等中得到了广泛的应用。
太阳能电源技术及其应用装置”主要是针对职业院校实训教学需求研制，帮助学生理解太阳能光伏发电原理，学习工程应用技能。

二、特 点
◆ 采用接近太阳光的氙灯来模拟太阳光，使得实训项目随时进行，且不受天气变化的影响。
◆ 所采用的电池板、智能控制器、蓄电池、路灯、警示灯均与现场应用中一样，可使学生深刻理解太阳能光伏发电的现场应用。
◆ 整个实训装置的各个部分是完全独立的，学生在实训过程中可完全根据自己对太阳能光伏发电应用的理解自己动手连接。
◆ 采用标准工业用电池板，可置于户内和户外，角度可以调整。
◆ 提供多种应用实训：太阳能路灯、太阳能警示灯和太阳能无线气象站等。
三、技术性能
1.模拟太阳光源参数
输入电源:220V±10% 50HZ
容 量:＜1000VA
工作环境:温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拨＜4000m
2.太阳能路灯参数
光源功率 28W
色 温 5500K
显色指数 75-85
工作电压 12VDC
电源效率 ﹥90%
光源使用寿命 50000～100000小时
3.交通信号灯参数
输入电压：DC12V
输入功率：慢≤5W，让≤5W
发光强度：≥400cd,角度≥30°
发光色谱：红色628nm、黄色589nm
工作温度：-40～+80℃
电气参数：平均功耗≤5W/11W
光源性能：发光强度≥3000cd/m2
色度R628nm,Y590nm
可视角度≥30°，光源寿命≥10万小时，可视距离≥400m
发光面大小：灯面发光面发光直径120mm，120mm
耐温-40℃--75℃
4.直流电源参数
输入额定电压：AC220V
输出电压：DC0-30V可调整
输出电流：0-2A可调整
输出功率：最大60W
5.太阳能光伏组件参数
光伏模块功率：55Wp
光伏模块输出工作电压：17.5VDC
光伏模块工作电流：3.25A
6.电力蓄能单元
蓄电池类型：免维护胶体蓄电池
蓄电池组容量:12V/22Ah
蓄电池数量： 1个
7.控制器技术参数
欠压保护：DC10.8/21.6VDC
过压保护：DC14.2/28.4VDC
额定工作电压：12/24V（自动识别）
输出电流：10A
输出模式：手动开＋手动关、光控开＋光控关、光控开＋时控关。
8.警示灯技术参数
光 强 度：≥200cd
工作电压：12VDC
功 率：≤5W
光源寿命：≥10万小时
耐 温：－40℃～+75℃
可视角度：≥300
可视距离：100mm*120信号灯≥300m
闪光频率：40～55次/分
四、实训项目
1.太阳能光伏板能量转换
2.太阳能电池板负载特性测试
3.环境对光伏转换影响
4.太阳能电池光伏系统直接负载实训
5.光伏控制器的工作原理
6.控制器对蓄电池的过充保护
7.控制器对蓄电池的过放保护
8.太阳能光伏系统电器负载实训
9.太阳能路灯的原理
10.太阳能路灯接线实训
11.太阳能路灯应用
12.太阳能警示灯原理
13.太阳能警示灯接线实训
五、系统基本配置清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能电源应用装置操作台 |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 太阳光模拟台 |  |  | 套 |  |
| 3 | 太阳能交通警示灯 |  | 1 | 套 |  |
| 4 | 太阳能路灯 |  | 1 | 套 |  |
| 5 | 直流电源 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 55W太阳能电池组件模块 |  | 1 | 套 |  |
| 7 | 22Ah蓄电池组 |  | 1 | 组 |  |
| 8 | 实验附件 |  | 1 | 套 |  |
| 价格合计： |