DBS-02 PLC可编程实验室设备

一、概述

PLC可编程控制器是以微处理机基础发展起来的新型工业控制装置。它以体积小、功能强、可靠性高以及应用安装方便的特点，很快在我国的工业控制中占据了主导地位，并且不断发展。根据这一发展形势，全国各大专院校、各类职业技术学校都将PLC教学纳入教学任务，作为电子、电气以及工业自动化类专业的一门必修棵。PLC可编程实训系统是根据这一教学要求开发的新一代PLC教学产品，产品采用挂箱式，便于实训项目扩展和用户第二次开发。自产品推出以来，得到了各大院校教学教师和专家的一致好评。全套装置设计合理、功能强大、操作简单方便，对学生理解和掌握可编程控制器的控制原理和操作方法。加快学习PLC的编程方法。都具有极大的帮助。是PLC教学中的理想工具。

二、系统构成

1、PLC可编程控制器实训台（演示屏与控制箱构成）  
2、PLC可编程控制器实训演示装置    
3、PLC可编程控制器操作桌    
4、编程应用软件    
5、仿真教学软件

6、PLC及转接通讯电缆

7、电脑或手持编程器（用户自备或代购）

三、PLC可编程控制器实训台控制箱技术指标

1、电源
  1.1电源输入:工作电压220V±5%(50Hz)，输入时指示灯亮。
  1.2电源输出：有保险丝和漏电保护开关二级保护功能。输出交流220V工作电压有高精度电流表与电压表指示

A组:直流电压+5V/3A输出，有高精度直流电压表指示电压输出，过流自动保护功能。

B组: 直流电压24V/2A输出，有高精度直流电压表指示电压输出，过流自动保护功能。

C组:低压直流稳压电源，电压+12V/-12V输出，电流2A。

D组: 0-30V直流稳压电源，内置式继电器自动换档，多圈电位器连续调压，输出电流2A，具有预设式限流保护功能。

E组:恒流源，提供0-20mA恒流源
  F组:单相市电输出，供用户自备仪器使用。



四、PLC可编程控制器主机挂箱功能、特点

◆PLC主机：输入：24点  输出24点(可选择)
◆型号：三菱FX3U-48MR（也可选择西门子、欧姆龙，价格另议）
◆输出电压：直流24V，电压表指示
◆利用应用软件编程
◆电源输入：交流220V，50Hz
1）功能包括

◆ 交流电源输入区              ◆ PLC主机 、编程电缆           
  ◆ LED发光管、指示灯                      ◆ 输出负载指示    
  ◆ 输入模拟开关（按钮和开关）             ◆ LED数码管 、蜂鸣器
  ◆ 直流稳压电源5V1A，24V2A                ◆ PLC输入 、输出端口

2）PLC主机的输入输出端口均已引到面板上。输入可以接模拟输入开关、行程开关或光电开关等。输出可以接面板上的指示灯、数码管和继电器、直流电机和蜂鸣器，还可以与演示装置相连接，可应用实际的工业控制。
3）PLC主机一般采用日本原装的三菱系列主机。如用户要求时也可配备其他型号主机。
4）实训台本身带有24V2A的电源。可以直接用于输出负载或与演示装置接口或与其它对应装置相连。

5)双口接线法  PLC主机与实训挂箱之间的连接即可采用自锁采用自锁紧接插线单线逐点连接，以提高动手动脑能力，加深了解PLC的结构功能，又可通过排线一次性连接，以提高实训连接速度，与单一连接法相比具有绝对优越性。

五、实训桌：铝木结构，采用特制模具制作的优质铝合金做框架，铝合金表面经氧化处理，经久耐用，美观大方，符合现代审美观，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，桌子下部配置储存柜及电脑主机柜。

六、PLC可编程控制器实训演示挂箱
    该装置是为了配合PLC可编程控制器实训台使用而设计的外接演示装置。它由LED发光二极管、大型LED数码管、直流电机、步进电机等执行机构用其他外围电路模拟实际工业控制过程中的状态，它形象生动的演示了PLC的整个执行过程。通过该装置，可以锻炼学生的动手能力，能够形象生动的执行机构训证自己编写程序的正确性，掌握PLC的实际应用，增强学生对PLC的学习兴趣。演示挂箱后盖由铝合金注塑而成，箱体结构合理，工艺先进，美观大方。该装置在演示屏上位置可任意移动、互换。
    演示装置上对PLC的输入输出均采用24V电源，5V电源供执行机构中的外围使用，每套演示装置主要由十七块实训挂箱组成，它们的型号分别为：

| 1）PLC001 交通信号灯PLC自动控制 2）PLC002 搅拌器的PLC自动控制 3）PLC003 LED数码管显示PLC自动控制（实物） 4）PLC004 四层电梯的PLC自动控制（实物） 5）PLC005 加工中心刀具库选择控制（实物） 6）PLC006 艺术彩灯造型的PLC控制 7）PLC007 电机的自动控制（实物） 8）PLC008 步进电机的PLC控制（实物） 9）PLC009 模拟电视发射塔 | 10) PLC010 自动送料装车系统 11)P LC011自动售货机 12)PLC012 自动成型系统 13)PLC013 水塔自动供水系统 14)PLC014 邮件自动分拣系统 15)PLC015 自动洗衣机系统 16)PLC016 电镀系统 17）PLC017 基础实训 18）三菱PLC主机：输入：24点 输出16点 |
| --- | --- |

七、实训项目
1．与、或、非逻辑功能实训               2．定时器、计数器功能实训          
3．跳转、分支功能实训                      4．移位寄存器实训                  
5．数据处理功能实训                         6．微分、位操作实训               
7．交通信号灯PLC自动控制实训           8．搅拌器的PLC自动控制实训         
9．LED数码官显示PLC自动控制实训      10．四层电梯的PLC自动控制实训         
11．加工中心刀具库选择控制实训         12．艺术彩灯造型的PLC控制实训
13．电机的自动控制实训                 14．步进电机的PLC控制
15．模拟电视发射塔实训实训             16．自动送料装车系统控制实训
17．自动售货机实训                     18．自动成型实训
19．水塔自动供水控制系统实训           20．邮件自动分拣实训

21．自动洗衣机控制系统模拟实训         22．电镀过程控制实训

八、配置清单

| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训屏 |  | 1 | 台 | 铝合金 |
| 电源控制箱 |  | 1 | 台 | 钢质喷塑 |
| 实训桌 |  | 1 | 张 | 铝木结构 |
| PLC主机 | FX3U-48MR | 1 | 台 |  |
| 学生凳 |  | 2 | 张 | 塑钢结构 |
| 通讯电缆 | SC-09 | 1 | 条 |  |
| 实训挂箱模块（面板为整块敷铜板经特殊工艺加工能而成 ，因而连线少，接触可靠，故障率低，美观大方，后盖用工程塑料注塑一次成型，工艺先进) | 交通信号灯PLC自动控制 | 1 | 块 |  |
|  | 搅拌器的PLC自动控制 | 1 | 块 |  |
|  | LED数码官显示PLC自动控制（实物） | 1 | 块 |  |
|  | 四层电梯的PLC自动控制（实物） | 1 | 块 |  |
|  | 加工中心刀具库选择控制（实物） | 1 | 块 |  |
|  | 艺术彩灯造型的PLC控制 | 1 | 块 |  |
|  | 电机的自动控制（实物） | 1 | 块 |  |
|  | 步进电机的PLC控制（实物） | 1 | 块 |  |
|  | 模拟电视发射塔实训 | 1 | 块 |  |
|  | 自动送料装车系统控制 | 1 | 块 |  |
|  | 自动售货机 | 1 | 块 |  |
|  | 自动成型 | 1 | 块 |  |
|  | 水塔自动供水控制系统 | 1 | 块 |  |
|  | 邮件自动分拣 | 1 | 块 |  |
|  | 自动洗衣机控制系统模拟 | 1 | 块 |  |
|  | 基础实训 | 1 | 块 |  |
|  | 电镀过程控制 | 1 | 块 |  |
| 软件 | 三菱编程软件及演示程序 | 1 | 套 |  |
|  | 组态软件教育版 | 1 | 套 |  |
| 说明书 | 实训指导 | 1 | 册 |  |
| 专用导线 | 实训连接线50CM自锁线 | 30 | 条 |  |
|  | 15CM自锁线 | 10 | 条 |  |
|  | 系统排线 | 1 | 条 |  |
|  | Ф4电机安全叠加连线 | 30 | 条 |  |