DB-16DT 自动扶梯教学实训装置

电动扶梯(Escalator)，亦称自动扶梯，或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯，是一种以运输带方式运\送行人的运输工具。电动枎梯一般是斜置。行人在扶梯的一端站上自动行走的梯级，便会自动被带到扶梯的另一端，途中梯级会一路保持水平。枎梯在两旁设有跟梯级同步移动的扶手，供使用者扶握。电动扶梯可以是永远向一个方向行走，但多数都可以根据时间、人流等需要，由管理人员控制行走方向。另一种和电动扶梯十分类似的行人运\输工具，是自动人行道(Automatic Sidewalk)。两者的分别主要是自动行人道是没有梯级的；多数只会在平地上行走，或是稍微倾斜。
  自动扶梯由梯路（变型的板式输送机）和两旁的扶手（变形的带式输送机）组成。其主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统（包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等）驱动主轴、梯路张紧装置、扶手系统、梳板、扶梯骨架和电气系统等。梯级在乘客入口处作水平运动（方便乘客登梯）以后逐渐形成阶梯；接近入口处阶梯逐渐消失，梯级再度作水平运动。这些运动都是由梯级主轮、辅轮分别沿不同的梯级导轨行走来实现的。

以上为参考图,以实物为准

本扶梯具备运输能力，各传动零件均采用金属件精制而成。

二、自动扶梯的主要参数及零部件

1．主要参数

(1)额定运行速度：梯级在空载情况下的运行速度V=0.5m／s、

(2)倾斜角度(α)：梯级运行时与水平面构成的最大角度，为35°。

(3)提升高度(H)：1500mm。

(4)梯级宽度(B)： 1000mm。

(5)水平梯级数量：2平级。

(6)最大输送能力：1000人/h。

(7)电机功率：7.5KW

(8)运行条件：连续制

(9)桁架挠度：≤1/1000

(10)曳引机：蜗轮蜗杆

(11)重量大约：5500KG

（12）外形尺寸大约：7047×1600×3500mm

★配套电梯多媒体课件适应所有的教材，内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体课件教学系统，可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。(包含以下内容):

1.电梯的基础知识

1.1--电梯的基本构成

1.2--垂直电梯的认识

1.3--自动扶梯的认识

2.电梯结构配置

2.1升降电梯的驱动方式

2.2轿厢系统的组成

2.3重量平衡系统及导向系统

2.4电梯门系统的工作机理

2.5电梯电力拖动系统与电气控制系统的构成

2.6安全系统的保护原理

2.7扶梯的基本结构与相关概念以及驱动方式

2.8安全装置的保护原理

2.9扶手装置的工作原理

3.电梯电气信号和控制电路的功能分析及故障诊断

3.1.1--电梯电气组成及控制信号功能认识

3.2.1--电梯运行控制原理和功能的认知

3.3.1--开关门控制电路

3.4.1--轿内指令电路和层站召唤电路的功能分析和故障诊断

3.5.1--定向选层电路

3.5.2--指层电路

3.6.1--换速电路

3.7.1--平层电路

4.电梯设备保养

4.1--曳引机的保养

4.2--限速器的保养

4.3--电梯故障时的紧急救援

4.4--轿厢的保养

4.5--电梯井道设备的保养

4.6--电梯底坑保养

4.7--电梯的维护与保养

5.电梯的安全操作规范

5.1--机房的基本操作

5.2--进出轿顶

5.3--进出底坑

5.4--操作升降电梯（1）

5.5--操作升降电梯（2）

5.6--操作扶梯

6.电梯的调试技术与故障排除

6.1--电梯调试前安全检查

6.2--电梯慢车调试

6.3--电梯快车调试

6.4--电梯故障排除方法

7.电梯安全教育课件(19个)

8.电梯安全使用

8.1--电梯安全文明搭乘守则及应急避险措施

8.2--电梯行政管理规定与设备管理制度

9.电梯盘车应急救援

9.1--HOPE电梯盘车救援

9.2--LENY电梯盘车救援

2．主要零部件

扶梯由桁架、驱动减速机、驱动装置、张紧装置、导轨系统、梯级、梯级链，

扶栏扶手带以及各种安全装置所组成。

(1)桁架：它是扶梯的基础构架，扶梯的所有零部件都装配在这一金属结

构的桁架中。它用角钢、型钢等焊制而成。

桁架由3部分组成，即上平台、中部桁架与下平台。为保证扶梯处于良好工作状态，桁架刚度高，其允许挠度一般为扶梯上、 下支撑点点间距离的1‰。同时，扶梯桁架设有中间支承，起支撑作用，而且可随桁架的胀和缩自行调节。

(2)驱动机(以链条式为例)：驱动机主要由电动机、蜗轮蜗杆减速机、链轮、制动器(抱闸)等组成。电动机的安装位置采用立式驱动机。其优点为：结构紧凑，占地少，重量轻，便于维修；噪音低，振动小。

(3)驱动装置：驱动装置主要由驱动链轮、梯级链轮、扶手驱动链轮、主轴及制动轮或棘轮等组成。该装置从驱动机获得动力，经驱动链用以驱动梯级和扶手带，从而实现扶梯的主运动，并且可在应急时制动，防止乘客倒滑，确保乘客安全。该装置装配在上平台(上部桁架)中，如下图所示。

(4)张紧装置：如下图所示，张紧装置由梯链轮、轴、张紧小车及张紧梯级链的弹簧等组成。张紧弹簧可由螺母调节张力，使梯级链在扶梯运行时处于良好工作状态。当梯级链断裂或伸长时，张紧小车上的滚子精确导向产生位移，使其安全装置(梯级链断裂保护装置)起作用，扶梯立即停止运行。

(5)导轨：梯级运行和返回导轨均为冷弯型材，具有重量轻、相对刚度大、制造精度高等特点，便于装配和调整。

(6)梯级链：如下图所示，梯级链由具有永久性润滑的支撑轮支撑，梯级链上的梯级轮就可在导轨系统、驱动装置及张紧装置的链轮上平稳运行； 还使负荷分布均匀，防止导轨系统的过早磨损，特别是在反向区两根梯级链由梯级轴连接，保证了梯级链整体运行的稳定性。

(7)梯级：

整体压铸梯级：如下图所示，整体压铸梯级系铝合金压铸，脚踏板和起步板铸有筋条，起防滑作用和相邻梯级导向作用。这种梯级的特点是重量轻，外观质量高。

(8)扶手驱动装置：如下图所示，由驱动装置通过扶手驱动链直接驱动，无须中间 轴，扶手带驱动轮缘有耐油橡胶摩擦层，以其高摩擦力保证扶手带与梯级同步运行。

为使扶手带获得足够摩擦力，在扶手带驱动轮下，另设有皮带轮组。皮带的张紧度由皮带轮中一个带弹簧与螺杆进行调整，以确保扶手带正常工作。

(9)扶手带：如下图所示，扶手带由多种材料组成，主要为天然(或合成)橡胶、  棉织物(帘子布)与钢丝或钢带等。扶手带的标准颜色为黑色。

(10)梳齿、梳齿板、楼层板：

①梳齿：如图下图所示，在扶梯出入口处装设梳齿与梳齿板，以确保乘客安全过渡。梳齿上的齿槽与梯级上的齿槽啮合，即使乘客的鞋或物品在梯级上相对静止，也会平滑地过渡到楼层板上。

②梳齿板：梳齿板用以固定梳齿。

③楼层板(着陆板)：楼层板既是扶梯的出人口，也是上平台、下平台维修间(机房)的盖板，为有机玻璃制作透明直观。

(11)扶栏：扶栏设在梯级两侧，起保护和装饰作用。

(12)润滑系统：所有梯级链与梯级的滚轮均为永久性润滑。主驱动链、扶手驱动链及梯级链则由自动控制润滑系统分别进行润滑。该润滑系统为自动定时、定点直接将润滑油喷到链销上，使之得到良好的润滑。润滑系统中泵或电磁阀的启动时间、给油时间均由控制柜中的延时继电器控制。

三、控制部分：

1、扶梯是公共交通的重要工具，安全是至关重要的。本扶梯可实现故障的报警动作。根据扶梯安全标准(EN)规定， 自动扶梯有以下几种安全装置：

①断链(梯级链)急停开关。

②断带(扶手带)急停开关。

③过电流保护，相位监测。

④驱动轴安全制动器。

⑤应急开关。

⑥电气防反转装置。

2、其他部分：

控制柜内电路保护：空气开关，熔断器 相位继电器，热保护器，电源为三相五线。

四、主要实训项目：

扶梯扶手带安装与调整实训设备

扶梯梯级安装与调整实训设备

扶梯曳引机系统安装与调整实训设备

扶梯驱动机构安装与调整实训设备

扶梯机械防逆转系统、电气防逆转系统安装与调试实训设备

扶梯润滑系统组装与实验实训设备

扶梯安全保护系统组装与动作实验实训设备。