DB-27DT 电梯井道设施安装与调试实训装置

（产品以实物为准）

一、设备概述

电梯井道设施安装与调试实训装置是根据最常见的商用升降式电梯结构制造，采用真实商用电梯部件制成，其结构与实际电梯井道构件完全相同，且几乎具备实际电梯井道构件的全部功能。事实上可以把它看作是小型化了的电梯井道结构组件。由于其几乎所有部件均是采用商用电梯组件材料，因此便于观察、了解整个电梯井道结构。电梯井道安装调试过程中的每个动作也一目了然，还可以反复实际动手操作。使学生能够更直观、透彻地了解、掌握电梯井道的结构及其动作原理，达到事半功倍的效果。因而特别适合于教学。电梯井道硬件结构的组成及功能与实际电梯基本一致。

1、★采用了钢结构电梯井道平台设计，整体外观简洁明了；采用真实的电梯层门地坎、轿厢导轨、轿厢架、轿厢、轿厢门地坎、轿厢缓冲器、对重导轨、对重架、护栏、对重块、对重缓冲器等器件。

2、遵循了模块化的设计理念，根据电梯安装工艺要求进行教学实训式的设计；

3、采用真实机构器件，使学生学到的与实际应用的一致；

4、模拟真实环境，使其安装工艺与实际安装一致，且能更方便的进行其维保项目的操作；

5、采用了手动葫芦拖动轿厢架和对重架在导轨上的运动，使演示与调试更加方便。

二、技术参数要求

1、井道尺寸大约2000mm×2000mm×3000mm；

2、安全保护：缓冲器；

3、整机重量：≤1000KG；

4、外形尺寸大约2240mm×2240mm×3000mm。

三、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井道框架 | 1 | 台 | 钢构 |
| 2 | 手动葫芦 | 2 | 台 |  |
| 3 | 钢丝线及线坠 | 1 | 套 |  |
| 4 | 导轨支架 | 16 | 套 |  |
| 5 | 导轨 | 8 | 条 |  |
| 6 | 导轨连接板 | 4 | 块 |  |
| 7 | 导靴 | 8 | 套 |  |
| 8 | 润滑油瓶 | 4 | 套 |  |
| 9 | 轿厢架 | 1 | 个 | 拉杆座、斜拉杆及减震橡胶座等 |
| 10 | 轿厢 | 1 | 个 | 轿顶、轿壁及轿底组件等 |
| 11 | 轿厢门地坎 | 1 | 条 |  |
| 12 | 弹簧液压缓冲器 | 1 | 个 |  |
| 13 | 层门地坎 | 1 | 条 |  |
| 14 | 层门地坎支架 | 2 | 个 |  |
| 15 | 对重架 | 1 | 个 |  |
| 16 | 对重护栏 | 1 | 个 |  |
| 17 | 对重块 | 2 | 块 |  |
| 18 | 聚氨酯缓冲器 | 1 | 个 |  |
| 19 | 安装配件 | 2 | 套 | 备用1套 |
| 20 | 安装与测量工具 | 1 | 套 | 水平尺、卷尺、校导尺及磁铁等 |
| 21 | 随机资料 | 1 | 份 | 实训指导书与相关图集等 |

四、实训项目要求

1、电梯井道的放样；

2、电梯导轨支架与导轨的安装与调整；

3、电梯轿厢龙门架与导靴的安装与调整；

4、电梯轿厢的安装；

5、电梯轿厢地坎的安装与调整；

6、电梯对重架与导靴的安装与调整；

7、电梯对重块的安装；

8、电梯对重护栏的安装与调整；

9、电梯层门地坎的安装与调整；

10、电梯层门地坎与轿厢门地坎尺寸的调整；

11、导轨与导靴的保养。