DB-PT 饱和蒸汽P-T关系实验仪

实验目的：

1、测试一系列对应饱和水液面压力下的饱和蒸汽温度，绘制出关系曲线。

2、可直观地观察到相应饱和压力与饱和温度下的沸腾现象。

主要配置：

高压电蒸汽发生器、高低压控制压力表、功率调节仪、透明玻璃窗、温度和压力保护装置、温控仪、可配套不锈钢实验台。

技术参数：

输入电源：单相AC220V±10% 50Hz，功率500W。

高低压控制压力表，最大压力1MPa，采用轴向带边电接点压力表起到安全保护作用。

外形尺寸约：500×350×600mm。