DB-TYN08太阳能光伏发电系统实验实训台

一、系统实训应用范围：

主要提供于职高、大学、研究生、企业技工以太阳能发电为主课题的研究和培训。

二、技术参数

2.1、太阳能电池板

太阳能电池板采用阵列组装形式，主要采用4块（或更多）小型太阳能电池板组建，可实现太阳能电池板的并接方式和串接方式，进而提供大电流或大电压的两种太阳能电池板组网方式。

- 最大输出功率：4*10W

- 开路电压：21.24V（并联），4*21.24V（串联）

- 短路电流：4*0.75A（并联），0.57A（串联）

2.2、自动跟踪单元

- 跟踪方式：双轴全自动跟踪； 精度：±0.5°

- 水平回转角度：360° ；俯仰角度：180°

- 控制器供电电源：DC 12V

- 电机供电电源：DC 12V

2.3、照度计

- 量程：0-225Lx、200-2250Lx、2000-22500Lx和20K-225KLx（225000Lx）自动切换量程。

2.4、含有电压表、电流表、温度表及湿度表

- 直流电压表30V、直流电流表2A各两只

- 交流电压表250V、交流电流表5A各一只

- 温度、湿度表:温度测量范围：-50℃-+70℃  湿度测量范围：20%-90%

2.5、蓄电池容量40Ah、电压12V

2.6、环境监测模块技术指标

- 含有照度计、温度表、湿度表，单片机时钟系统，实现时间的显示

2.7、10寸工控一体机，带触摸功能

- C P U:Intel 1037U 1.8GHz 22nm双核处理器TDP 17W超低功耗处理器

- 主 板:Intel M11工控固态节能主板

- 内 存:1G DDR3 1333超高速内存,支持1333/1066MHz内存,最大可支持8GB。

- 硬 盘:24G SSD固态硬盘

- 显 卡:集成Intel  HD Graphics核心显卡,提供VGA、LVDS、双HDMI显示输出,LVDS支持双通道24bit,支持单独显示、双显复制、双显扩展。

- 声 卡:集成ALC662 6声道高保真音频控制器

- 网 卡:集成1个RTL千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能。

- 电 源:外置电源（100V至220V宽幅电压，全球通用）

- 显示屏:13寸LED工控屏 分辨率：1024*600

- 触摸屏:台湾军工Touchkit 4线触摸屏，透光率高；性能稳定，触摸灵敏

- 整机接口:4* USB 2.0接口,其中两个可支持USB3.0(需定制)，

- 1* HDMI接口:1* VGA接口,1* RJ-45网络接口,1* Line out（绿色）,1* Mic（红色)

- 2*COM串口,1* 12V DC_JACK输入接口

系统状态：

太阳能控制器（带报警功能）：

- 输入电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示

- 输出电压、电流、功率的数据显示及动态曲线显示

- 蓄电池：电压数据显示及动态曲线显示

2.8、太阳能发电逆变器模块技术指标

- 类别：正弦波逆变器

- 输入电压：DC9.7-14.4V，

- 输出电压：AC220±5%和5V

- 防反接保护

- 欠压保护：9.6V±0.2V

- 过压保护：14.4V±0.2V

- 输出功率：100W

- 峰值功率：300W

- 输出波形:正弦波

2.9、太阳能控制器技术指标：

控制器相关参数：（12V/24V自动切换系统）
（1）具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制

（2）采用了串联式PWM充电主电路，使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半，充电效率较非PWM 高3%-6% ，增加了用电时间；过放恢复的提升充电，正常的直充，浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命；同时具有高精度温度补偿

（3）欠压电压：12.0V；×2/24V

（4）超压保护：17V； ×2/24V

（5）过载、短路保护：1.25   倍额定电流60秒, 1.5倍额定电流5秒时过载保护动作, ≥3倍额定电流短路保护动作

（6）总额定充电电流：10A

（7） 浮充：13.6V；×2/24V；（维持时间：直至降到充电返回电压动作）

（8） 控制方式：充电为  PWM 脉宽调剂

控制器主要功能：

（1）太阳能电池板工作状态（欠压、运行）

（2）蓄电池工作状态（过充、过放、充电）

（3）蓄电池电量指示（25%，50%，75%，100%）

（4） 输出模式设置（普通，光控，时控）

（5） 蓄电池充电电流，电压监测。

2.10、负载单元

（1）DC12V直流负载五组。（感性负载3组，阻性负载2组）

1）感性负载有：12V直流风扇、12V直流电机、12V蜂鸣器

2）阻性负载有：12V交通灯、3W LED灯

（2）AC220V交流负载四组。（感性负载1组，阻性负载3组）

1）感性负载有：220V直流风扇

2）阻性负载：220V交通灯.220V 3WLED灯、220V28WLED灯

（3）可调稳压电源（0-12V，0-1A）。

根据要求可升级为0-30V、0-5A的可调恒压恒流稳压电源。

（4）可调电阻箱技术参数如下：

1）阻值范围：10欧-99.99K

2）误差范围：±1%

（5）USB接口电压输出：可为电子设备提供5V直流稳压电源。

（6）电子负载

（7）液晶电视，实验台配置17寸宽屏液晶电视，供实验台实验及他用。

2.11、★配套光伏发电工程技术课件适应所有的教材，内容丰富并可随意调取。合理地运用多媒体课件教学系统，可以很大程度上减轻老师讲课的工作量。(包含以下内容):

(1.1.1)--PN的形成

(1.2.1)--太阳能电池工作原理

(1.3.1)--太阳能电池结构及主要技术参数

(1.3.1)--太阳能电池结构及主要技术参数

(1.5.1)--太阳能光伏组件制造过程

(1.6.1)--光伏阵列及热斑效应

(1.7.1)--光伏发电系统的分类

(1.8.1)--离网光伏发电系统的组成及分析

(1.9.1)--第九讲并网光伏发电系统的组成及分析

(1.10.1)--1.5MW光伏发电系统简介

(1.11.1)--太阳能资源认识

(2.1.1)--光伏发电系统设计概述

(2.2.1)--光伏发电系统设计应考虑的因素

(2.3.1)--离网光伏发电系统光伏组件容量的计算

(2.4.1)--铅酸蓄电池结构

(2.5.1)--蓄电池主要技术参数

(2.6.1)--铅酸蓄电池工作原理与充电控制

(2.7.1)--铅酸蓄电池充放电控制电路分析

(2.8.1)--离网光伏发电系统蓄电池配置容量基本公式计算

(2.9.1)--离网光伏发电系统蓄电池配置容量其他公式计算

(2.10.1)--光伏控制器光伏控制器功能及光伏控制器的基本工作原理

(2.11.1)--光伏阵列最大功率点（M）控制技术

(2.12.1)--光伏控制器主要技术参数

(2.13.1)--光伏控制器的选型

(2.14.1)--光伏逆变器功能和分类

(2.15.1)--光伏逆变器基本电路结构及工作原理

(2.16.1)--光伏逆变器主要技术参数

(2.17.1)--光伏逆变器选型

(2.18.1)--雷电的概念、形式及危害

(2.19.1)--雷电的防护设备

(2.20.1)--光伏发电系统防雷设计

(2.21.1)--光伏阵列支架的设计

(3.1.1)--离网光伏发电系统设计内容、原则及步骤

(3.2.1)--3.6kW离网光伏发电系统设计

(4.1.1)--系统总体设计

(4.2.1)--光伏组件选型

(4.3.1)--组串式逆变器

(4.4.1)--集中式逆变器

(4.5.1)--集中式逆变器VS组串式逆变器

(4.6.1)--微型逆变器

(4.7.1)--逆变器选型

(4.8.1)--家用3KW光伏发电系统设计安装与运维

(5.1.1)--光伏发电系统设计的原则、步骤与内容

(5.2.1)--光伏发电系统的设计相关因素和技术条件

(5.3.1)--光伏发电系统组件功率和方针构成设计实例

(5.4.1)--光伏发电系统蓄电池容量和蓄电池组合设计实例

(5.5.1)--光伏发电系统综合设计实例

(5.6.1)--并网系统的容量设计与发电量计算

(5.7.1)--并网系统的电网接入设计

(5.8.1)--并网光伏发电系统配置设计实例

(6.1.1)--逆变器的安装

(6.2.1)--其他的电气设备的安装

(6.3.1)--防雷与接地系统的安装施工

(6.4.1)--线缆的敷设与连接

(7.1.1)--光伏电站现场安全文明施工管理

(7.2.1)--职业健康管理

(7.3.1)--光伏电站应急处理措施

三、可完成的实验内容：

实验一 太阳能电池板特性实验系列

1-1、太阳能电池板开路电压测试实验

1-2、太阳能电池板短路电流测试实验

1-3、太阳能电板I-V特性测试实验

1-4、太阳能电池板最大输出功率计算实验

1-5、太阳能电池板填充因子计算实验

1-6、太阳能电池板转换效率测量实验

1-7、开路电压与相对光强的函数关系实验

1-8、短路电流与相对光强的函数关系实验

1-9、太阳能电池板P-V特性测试实验

1-10、太阳能电池板暗伏安特性测试实验

1-11、太阳能组件输出特性测试实验

1-12、串联电阻对填充因子的影响测试实验

1-13、并联电阻对填充因子的影响测试实验

1-14、太阳能电池光谱特性测试实验

1-15、太阳能电池板的串联开路电压测试实验

1-16、太阳能电池板的串联短路电流测试实验

1-17、太阳能电池板的并联开路电压测试实验

1-18、太阳能电池板的并联短路电流测试实验

1-19、负载特性测试实验

实验二 太阳能自动跟踪实验系列

2-1、逐日系统原理实验

2-2、太阳光跟踪定位传感器原理实验

2-3、环境对光伏转换影响实验

2-4、跟踪控制器操作实验

2-5、传动执行机构接线实训

2-6、太阳能光控跟踪实验

2-7、太阳能光控-时控跟踪实验

2-8、太阳能电池组件环境监测实验

实验三 太阳能蓄电池控制器实验系列

3-1、太阳能蓄电池充电控制实验

3-2、控制器充放电保护实验

3-3、蓄电池电压、电流测试实验

3-4、蓄电池电量估测实验

3-5、控制电池电流流入、输出实验

3-6、控制器环境温度测量实验

3-7、控制器光控-时控输出实验

实验四 太阳能应用实验系列

4-1、太阳能交、直流风扇实验

4-2、太阳能路灯实验

4-3、太阳能警示灯实验

4-4、太阳能充电器实验

4-5、太阳能可变阻抗负载实验

实验五 太阳能负载实验系列

5-1、最大输出电流实验

5-2、最大输出功率实验

5-3、在不同恒压状态下电流特性

5-4、在不同恒流状态下电压特性

实验六 太阳能光伏逆变器实验系列

6-1、逆变器的工作原理分析实验；

6-2、输出电压、电流测试实验；

6-3、最大输出功率的估算实验；

6-4、过载或短路保护演示实验；

6-5、输入电压防反接演示实验；

6-6、输入电压范围测试实验；

6-7、转换效率计算实验；

四、主要设备清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能光伏发电综合实训系统（控制台） | DB-TYN08 | 1 | 台 |
| 2 | 太阳能电池板 | DB-10WP | 4 | 块 |
| 3 | 双轴跟踪机构、光传感器、模拟光源 | DB-TYN08 | 1 | 套 |
| 4 | 光伏控制器带通讯功能 | DB-3024 | 1 | 台 |
| 5 | 光伏逆变器（DC-AC转换器）带市电切换 | DB-DA300 | 1 | 台 |
| 6 | 室内温、湿度表，带时间显示 | HTC-1 | 1 | 只 |
| 7 | 电子电能计量模块 | PEM-002 | 2 | 只 |
| 8 | 数显仪表 |  | 4 | 只 |
| 9 | 交流漏电保护开关 | DZ16 | 1 | 只 |
| 10 | 蓄电池及电量显示模块 |  | 1 | 套 |
| 11 | 工控一体机 | 10寸 | 1 | 台 |
| 12 | 上位软件 |  | 1 | 套 |
| 13 | 使用手册 | DB-TYN08 | 1 | 本 |