DB-BNL伯努利实验装置

| 分 项 | 说 明 |
| --- | --- |
| 装置特点 | 1、整个装置美观大方，结构设计合理，整体感强，具备强烈的工程化气息，能够充分体现现代化实验室的概念。 2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。 3、本实验装置主体部分采用透明优质有机玻璃制作，实验现象清晰，方便学生观察。 4、本实验装置可定性验证流体在流动过程中的机械能转化；可验证流体连续性方程，测定直管阻力及测定点速度。 5、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。 |
| 装置功能 | 1、测定分析流体流经不同位置（管径、高度）稳定界面时的压力变化情况。 2、了解流体在管内流动时，流体阻力的表现形式。 3、演示分析毕托管的工作原理。 4、观察分析流体流经不稳定界面（突扩和突缩）时的压力变化情况。 5、可根据柏努利方程分析直管沿程阻力及局部阻力的测定原理。 |
| 设计参数 | 压力范围：10~400 mmH2O。液体流量：100~1000 L/h；常温、常压操作。 |
| 公用设施 | 水：装置自带水箱，实验时经离心泵进入实验导管并循环使用。 电：电压AC220V，功率200W，标准单相三线制。 实验物料：清洁自来水。 |
| 主要设备 | 1、优质有机玻璃实验管，上装实验逐渐增大和逐渐缩小导管内径d=14-30mm。 2、演示板：表面喷塑铝板，配水平坐标线。优质有机玻璃测压管，可测定分析各测压点的压力变化情况。 3、循环水箱，容积：约80L。 4、优质有机玻璃高位槽，容积：约40L。 5、水泵：功率260W。 6、液体转子流量计：100～1000 L/h。 7、管路：透明材质，壁厚≥2mm。 8、外形尺寸：1800×500×2000mm（长×宽×高），外形为可移动式设计，带刹车轮，高品质铝合金型材框架，无焊接点，安装拆卸方便，水平调节支撑型脚轮。 9、工程化标识：包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理念配套，使学生处于安全的实验操作环境中，学会工程化管路标识认知，培养学生工程化理念。 |
| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|  | 压力（差） | U型管 | 玻璃管压差计 | 无 |
|  | 中心速度 | 毕托管 | 液柱高度 | 无 |
|  | 液体流量 | 转子流量计 | 流量计就地显示 | 管路出口闸阀（手动） |